Техническая характеристика.

| Число мест (включая водителя) | 2 |
| --- | --- |
| Вес снаряжённой моторной коляски (без нагрузки) | 455кг |
| Габаритные размеры в мм: |
| длина | 2625 |
| ширина | 1316 |
| высота (в ненагруженном состоянии) | 1380 |
| Колея задних колёс (по следу) в мм | 1050 |
| Колея передних колёс (по следу) в мм | 1114 |
| База (расстояние между осями) в мм | 1650 |
| Расстояние от дороги до низшей точки (под нагрузкой) под картером главной передачи в мм | 170 – 180 |
| Наименьший радиус поворота в м |
| по колее переднего наружного колеса | 3.41 |
| внешний по габариту кузова | 3.5 |
| Наибольшая допустимая скорость обкатанной моторной коляски с нормальной нагрузкой (2 человека и 10 кг в багажнике) в км/ч | 40 |
| Ёмкость топливного бака (номинальная) в л | 12 |
| Контрольный расход топлива для исправной прошедшей обкатку моторной коляске с полной нагрузкой при движении по горизонтальному и ровному шоссе при постоянной скорости 30-40км/ч в л | 4.5 – 5 |
| Расход топлива (эксплуатационный) при движении по шоссе на 100 км в л | 7 – 8 |
| Двигатель | Одноцилиндровый, двухтактный, с возвратно-петлевой двухструйной продувкой, карбюраторный |
| Диаметр цилиндра и ход поршня в мм | 72 Х 85 |
| Рабочий объём цилиндра в см3 | 346 |
| Наибольшая мощность двигателя в л.с. | 8 |
| Карбюратор | К-28Б или К-28Е |
| Охлаждение | Воздушное, принудительное, центробежным вентилятором, приводимым во вращение непосредственно от коленчатого вала двигателя |
| Сцепление | Многодисковое в масляной ванне |
| Коробка передач | В одном блоке с двигателем, четырёхступенчатая, с ручным селекторным переключением |
| Передаточные отношения: |
| цепной передачи от двигателя к коробке передач | 2.17 |
| на первой передаче | 4.32 |
| на второй | 2.24 |
| на третьей | 1.40 |
| на четвёртой | 1.00 |
| Передача от коробки передач к главной передаче | Втулочно-роликовая цепь 15.875 Х 6.5 |
| передаточное отношение | 1.25 |
| Главная передача | Цилиндрические шестерни с прямыми зубьями |
| передаточное отношение | 2.08 |
| дифференциал | Конический с двумя сателлитами |
| Передача заднего хода | В картере главной передачи, однорядной безроликовой цепью 9.525Х9.5 |
| передаточное отношение | 2,165 |
| Передача к задним колёсам | Через карданные шарниры на игольчатых подшипниках |
| Подвеска задних колёс | Независимая, на цилиндрических пружинах |
| Подвеска передних колёс | Независимая торсионная |
| Амортизаторы подвески задних колёс | Фрикционные |
| Амортизаторы подвески передних колёс | Гидравлические, двустороннего действия, телескопического типа |
| Рама | Трубчатая, сварная |
| Колёса | Дисковые, разборные |
| число колёс | 4 |
| Шины | Низкого давления, размер 5-10, давление воздуха: 1.3 кг/см2 в задних колёсах и 1.0 кг/см2 в передних |
| Тормоза | Колодочные, на задних колёсах |
| Привод тормозов | Механический, с ручным рычагом, расположенным с правой стороны центральной трубы |
| Органы управления | Все с ручным приводом |
| Тип кузова | Металлический, открытый, двухместный (включая водителя), с мягким складным тентом |
| Стёкла | Ветровые и тента – сталинит, стёкла боковых дверей раздвижные – органическое стекло |
| Система проводки | Однопроводная. Положительный полюс соединён с массой |
| Номинальное напряжение в сети в в | 6 |
| Аккумуляторная батарея |
| тип | 3-СТ-60 |
| ёмкость в а-ч | 60 |
| Прерыватель | М21-500 |
| Катушка зажигания | КМ-01 |
| Свеча | А8-У |
| Генератор | Г-22В, шунтовый, двухщёточный, мощность 130 вт |
| Стартер | СТ-28Б, электрический, с механическим принудительным включением и муфтой свободного хода |
| Реле-регулятор | РР-29А, состоит из электрического вибрационного регулятора напряжения и реле обратного тока |
| Фара | ФГ-16Ж, разборная, одноламповая, лампа двухнитевая (21 Х 32 св.) |
| Подфарники | ПФ-10Н, с двухнитевой лампой 21 Х 3 св. |
| Задние габаритные фонари | ПФ-10П, с двухнитевой лампой 21 Х 3 св. |
| Задний фонарь освещения номерного знака и стоп-сигнала | ФП-66 с двумя лампами: 3 св. для освещения номерного знака, 6 св. для стоп-сигнала |
| Звуковой сигнал | С-52, электрический вибрационный |
| Тепловое реле | РС-56, с биметаллической пластинкой |
| Блок предохранителей | ПР-11, предохранители плавкие 4 шт. |
| Центральный переключатель | П-8А, на три положения |
| Сигнальные лампы | ПД-20: две с красным светофильтром для указания левого и правого поворотов, одна с зелёным светофильтром для указателя нейтрального положения. Лампа 1 св. |
| Переключатели | П-19, на два положения, 1шт. для переключения ближнего и дальнего света фар; П-20 на три положения, 1 шт. для переключения левого и правого поворотов |
| Включатель стоп-сигнала | ВК-10 |
| Спидометр | СП-19Д с суммарным счётчиком пройденного пути |
| Амперметр | АП-6, магнитоэлектрический, со средним нулевым значением шкалы, с пределом измерения до 20 а |
| Стеклоочиститель | СЛ-25Б с включателем, электрический, мощность 5 вт. |
| Шофёрские инструменты | К моторной коляске прилагаются комплект шофёрских инструментов и домкрат |